Техническое задание.

На выполнение работ по созданию системы контроля и управления доступом на территории ЗАО « Кока-Кола Бишкек Боттлерс» : г. Бишкек, ул. Лущихина, 69.

1. Цель работ.

Настоящее техническое задание предусматривает создание системы контроля и управления доступом (далее - СКУД) на территории ЗАО « Кока-Кола Бишкек Боттлерс» : г. Бишкек, ул. Лущихина, 69.

2. Исходные данные.

Система СКУД должна быть установлена  на посте охране по улице Лущихина 69, и в столовой компании.

3. Требования к системе СКУД.

На посте охраны и в столовой должны быть установлены технические средства, обеспечивающие контроль прохода через проходные двери/ турникеты с использованием смарт-карт/ face ID/ отпечатки пальцев/ кода  в автоматическом режиме.

Система контроля и управления доступом должна обеспечивать:

- исключение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию завода;

- фиксацию событий прохода через турникет;

- сопряжение с системой противопожарной сигнализации здания;

- ведение протокола событий, возникающих во время работы системы;

- ведение автоматического учета рабочего времени, создание отчетов, и уведомлении ;

- ведение автоматизированного учета и выдачу постоянных, временных и разовых пропусков, а также хранение информации о их владельцах (включая фотоизображение) в базах данных;

- открытие или блокировку любых дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы;

- автономную работу считывателя в каждой точке доступа при отказе связи с сервером СКУД в течение заданного времени, с сохранением протокола событий в автономной памяти;

- возможность резервного копирования (дублирования) общей базы данных пользователей и архива событий;

- возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;

- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации в виде системы паролей и идентификации пользователей;

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;

- в системе должно быть предусмотрено наличие 2 (двух) автоматизированных рабочих мест (на посту охраны и в кабинете специалистов компании).

4. Требования к исполнителю.

Исполнитель должен иметь сертифицированных специалистов. Опыт работы в данной сфере. Рекомендации.

5. Требования к надежности.

Реализованная система контроля и управления доступом должна функционировать непрерывно в режиме 24x7x365 с технологическими перерывами для проведения профилактических и регламентных работ.

При нарушении работоспособности в результате аппаратного сбоя или аварийного отключения электропитания СКУД должна автоматически восстанавливать работоспособность оборудования после устранения сбоя.

Отказоустойчивость оборудования должна быть обеспечена качеством исполнения разработки, подбора оборудования, квалификацией эксплуатирующего персонала.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ.

6. Требования к возможности модернизации.

Конфигурация СКУД  и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного комплекса, а также замену оборудования на совместимые образцы, с аналогичными параметрами, выпускаемые другими производителями.

7. Требования к надежности.

Срок службы СКУД должен быть не менее 10 лет. Допускается замена отдельных вышедших из строя узлов и элементов, срок службы которых меньше указанного.

8. Требования к гарантийным обязательствам.

Система контроля и управления доступом  должна иметь гарантийный срок не менее одного года со дня подписания акта о вводе ее в эксплуатацию.

9. Требования к документации.

Проектная и рабочая документация по созданию системы контроля и управления доступом должна соответствовать действующим нормативным документам, техническим условиям и требованиям Заказчика.

Проектная и рабочая документация должна предусматривать использование современного эффективного импортного и отечественного оборудования. При указании в проектной и рабочей документации импортного оборудования, должно быть учтено следующее условие - возможность приобретения указанного импортного оборудования через местные представительства фирм-производителей с возможностью последующего заключения договоров на послегарантийное обслуживание и поставку запасных частей.

Проектная документация должна быть согласована с Заказчиком.

10. Порядок выполнения работ по монтажу.

Все работы должны выполняться в один этап, длительность которого не должна превышать 15 дней.

Работы могут проводиться в дополнительные часы, в выходные дни при условии, что Исполнитель своевременно согласовывает с Заказчиком время проведения работ.